## Slide 1: Conversion de puissance Partie relative au concept scientifique
Premier principe de la thermo : conservation de l’énergie.
➞ on ne « produit » pas de l’énergie, on ne fait que la convertir
d’une forme dans une autre

## Slide 2: Conversion de puissance Partie relative au concept scientifique
Les principales formes d’énergie et les conversions correspondantes
Électrique
Mécanique
Thermique
Chimique (voire nucléaire)
Électromagnétique
(en particulier lumière)
Rôle central de l’électricité car c’est (de loin) la forme la plus facile à transporter sur de longues distances
(et conversion possible à partir de toutes les autres formes)
moteur électrique
alternateur, générateur
piles, accumulateurs
moteur (machine) thermique
combustions (au sens large)
cellules photovoltaïques
effet Joule
convertisseur électrique (transformateurs, et convertisseurs électroniques)

## Slide 3: Conversion de puissance Partie relative au concept scientifique

## Slide 4: Conversion de puissance Partie relative au concept scientifique
Grandeurs à considérer tout particulièrement pour tout convertisseur :
La puissance transférée/convertie (ordres de grandeur)
Le rendement de la conversion
Et aussi sa réversibilité éventuelle

## Slide 5
La puissance convertie (ordres de grandeur)
De quelques Watts voire moins (appareils domestiques)
Jusqu’à….
Traction ferroviaire : 10 MW
Centrale nucléaire (alternateur…) : 1 GW

## Slide 6
Le rendement de la conversion
Les « pertes » finissent majoritairement en « chaleur »
(+ rayonnement, vibrations mécaniques, ondes acoustiques...)
On veut un bon rendement pour ne pas « gaspiller » l’énergie,
MAIS AUSSI pour éviter que la température du convertisseur
n’augmente trop.
Trouver des valeurs de rendement (en général, le rendement augmente avec la puissance transférée)

## Slide 7: Conversion de puissance Partie relative au concept scientifique
Les principales formes d’énergie et les conversions correspondantes
Électrique
Mécanique
Thermique
Chimique (voire nucléaire)
Électromagnétique
(en particulier lumière)
moteur électrique
alternateur, générateur
piles, accumulateurs
moteur (machine) thermique
combustions (au sens large)
cellules photovoltaïques
effet Joule
Conversions électromécaniques
Conversions électriques
Ce qu’on nomme traditionnellement « conversion de puissance » couvre ces deux domaines (les autres sont traités dans d’autres « chapitres » : électrochimie, thermochimie, thermodynamique, ...)
convertisseur électrique (transformateurs, et convertisseurs électroniques)

## Slide 8: Conversion de puissance Partie relative au concept scientifique
Conversion électromécanique de puissance
(ou électro-magnéto-mécanique)
• Machine synchrone (convertisseur réversible : moteur ou alternateur) ; les alternateurs des centrales électriques sont de telles machines
• Machine à courant continu (réversible)
• Machine asynchrone (en général non réversible)
Les décrire sommairement ? donner les avantages et inconvénients de chacune, des exemples d’application….
Repose sur induction et force de Laplace

## Slide 9: Conversion de puissance Partie relative au concept scientifique
Conversion électrique de puissance (électrique → électrique)
Conversion électromagnétique statique :
transformateurs
Conversion électronique statique : (électronique de puissance)
• les premiers historiquement
• sont la « raison » de l’utilisation des courants alternatifs
• en alternatif uniquement ; même fréquence en entrée et en sortie
• sont apparus dans la deuxième moitié/
fin du XXè siècle • utilisent des semi-conducteurs
• énormes progrès récents
 | Charge continue | Charge alternative
Source continue | Hacheur | Onduleur
Source alternative | Redresseur | • Gradateur • Convertisseur de fréquence
Donner des exemples d’applications de chacun...

## Slide 10: Conversion de puissance Partie relative au concept scientifique
Quelques exemples en vrac (à vérifier)
• Métro VAL (Toulouse) : moteur 750 V continu alimenté par hacheur (le hacheur permet de faire varier la vitesse d’un moteur à courant continu) 520 kW par rame
• TGV Atlantique : moteurs synchrones autopilotés 9 MW
• Premiers TGV sud-est : moteur à courant continu et hacheur 6 MW
• Les Eurostar peuvent fonctionner : 1500 V =, 3000 V=, 15 kV~ (16Hz 2/3=), 25 kV (50 Hz) !!! Moteurs asynchrones

## Slide 11: Conversion de puissance Partie relative au concept scientifique
Quelques exemples en vrac (à vérifier)
IFA 2000 : liaison sous-marine France-Angleterre
270 kV continu
2 GW

## Slide 12: Conversion de puissance Partie relative au concept scientifique
Quelques exemples en vrac (à vérifier)
320 kV CONTINU !
1 GW
IFA 2
mise en service 22/01/2021

## Slide 13: Conversion de puissance Partie relative au concept scientifique
Développement pédagogique et didactique (enseignement
au collège ou au lycée)
J’essaie de répertorier ci-dessous les apparitions du concept dans les programmes de collège – lycée
(attention liste non exhaustive – j’ai recherché « puissance », il aurait
sans doute fallu rechercher aussi « conversion », « convertisseur », « rendement », « énergie »….)

## Slide 14
Physique Chimie Cycle 4 (5ème – 3ème) (2020)

## Slide 15
Première générale – spécialité (2019)
L ‘énergie : conversions et transferts
Aspects énergétiques des phénomènes électriques

## Slide 16
Terminale générale – enseignement scientifique (2023)

## Slide 17
Terminale générale – enseignement scientifique (2023)
mais surtout :

## Slide 18
Terminale générale – enseignement scientifique (2023)

## Slide 19
Terminale générale – spécialité (2019)
L’énergie : conversions et transferts
Certes, mais concrètement…. ?
ou bien, dans « Ondes et Signaux » :

## Slide 20
Terminale STI2D (2019)

## Slide 21: Conversion de puissance
On développe une ou plusieurs notions au niveau post-bac :
Même si on peut trouver des points ayant trait à la conversion
de puissance dans divers programmes, l’essentiel est en PSI
(pages 24 à 28 – programme 2021).
• (5.1 Puissance électrique en régime sinusoïdal)
• 5.2 Transformateur
• 5.3.1 Contacteur électromagnétique en translation
• 5.3.2 Machine synchrone
• 5.3.3 Machine à courant continu
• 5.4 Conversion électronique statique (hacheur, redresseur, onduleur)

## Slide 22
On développe une ou plusieurs notions au niveau post-bac :
• 5.2 Transformateur

## Slide 23
On développe une ou plusieurs notions au niveau post-bac :
• Machine synchrone

## Slide 24
On développe une ou plusieurs notions au niveau post-bac :
• Machine synchrone

## Slide 25: Conversion de puissance
Bibliographie.
Physique 2e année PSI PSI* Le cours complet
Auteurs : MORE Christophe, AUGIER David
Date de parution : 07-2014 ISBN : 9782743015817
Physique tout-en-un PSI-PSI* - 6e édition
Collection : J'intègre, Dunod Parution : août 2022
Stéphane Cardini, Elisabeth Ehrhard, Annie Guerillot, Thierry Guillot, Bruno Morvan, Marie-Noëlle Sanz